led COB mr16 WW

| Merk LED | Samsung |
| --- | --- |
| Kleur | Warm wit (3000K) |
| Dimbaar | Ja |
| Type LED | COB |
| IP waarde | IP20 |
| Wattage | 5W |
| Hoek licht | 38º Anti-glare |
| Equivalent lichtopbrengst | 50 Watt |
| Levensduur | > 35.000 uren |
| Afmetingen | Ø 50*51.5 |
| Type socket | MR 16 |
| Spanning | 12V |
| Keuringen | CE, Rohs, SAA |
| Ar/IRC waarde | ≥82 |
| Lichtsterkte lumens | 480Lm |
| Ref. | 203018 |
| Materie behuizing | Aluminium Plast.Thermique |
| Hoeveelheid LED | 1 |
| Gewicht | 48g |