strip 3014 6000K 120/M IP65

| Merk LED Epistar 3014 Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Ja PWM Type LED SMD IP waarde IP20 Wattage 12W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 45 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 8*5000mm Type socket Kabel Spanning 24V DC Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumen 1300L/m Ref. 101009 Materie behuizing PCB Hoeveelheid LEDS 120 Gewicht 195g |  |
| --- | --- |