Ampoule B22 9W NW

| Marque puce LED | Epistar |
| --- | --- |
| Température de couleur | Blanc neutre (4000K) |
| Dimmable | Oui |
| Type de LED | COB |
| Protection IP | IP20 |
| Puissance | 9W |
| Angle de diffusion | 340º |
| UGR | < 19 |
| Durée de vie | > 30.000 heures |
| Dimensions | Ø 55*95 |
| Type de culot | B22 |
| Tension | 200-240V AC |
| Normes | CE, Rohs EMC |
| Indice IRC | ≥80 |
| Nb de lumens | 840Lm |
| Ref. | 54204009 |
| Matériau du boîtier | verre |
| Quantité des puces LED | 1 |
| Poids | 33g |